III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 1

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Ремонт внутридомовых электрических систем Ремонт деревянного пола Смена контейнеров для сбора бытового мусора Подготовка отопительной системы к зиме Наполнение песочницы песком Смена пробки радиаторной и сгона Ремонт примыкания Обработка подвала хлоркой Ремонт трубопровода Смена сгона Изготовление кадастрового плана земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 10

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Ремонт электрических систем Установка двери с системой домофонной связи, (подъезды № 1, № 2) Ремонт системы отопления Ремонт внутридомовых электрических систем Непредвиденные работы (снятие наледи и снега с крыши) Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Наполнение песочницы песком Ремонт кровли Очистка теплового узла от мусора Замена стояка ХВС Ремонт трубопровода Остекление Изготовление кадастрового плана земельного участка Подготовка системы отопления к зиме, теплоизоляция труб Выполнение проектной документации на капитальный ремонт сетей электроснабжения, услуги по предоставлению поэтажного плана МКД |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 10А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Подготовка отопительной системы к зиме, изоляция трбопроводов, врезка вентилей Замена задвижки Частичный ремонт крыши Ремонт трубопровода Ремонт чердачного люка Изготовление кадастрового плана земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 11

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Смена угольника на трубопроводе ХВС Подготовка отопительной системы к зиме Ремонт кровли Смена сгона Смена сгона Ремонт трубопровода Ремонт вентиляционных каналов Изготовление кадастрового плана земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 12

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт внутридомовых электрических систем Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Доля в стоимости работ по смене контейнера Ремонт системы отопления Подготовка отопительной системы к зиме, изоляция трбопроводов Замена вентиля Замена стояка ХВС Замена автоматов Установка двери металлической с системой коллективной домофонной связи, подъезд № 3 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 13

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт внутридомовых электрических систем Ремонт системы отопления Смена дверного доводчика, подъезд № 1 Доставка земли Подготовка к зиме, теплоизоляция трубопроводов Замена ламп Распиловка деревьев, погрузка, вывоз на свалку Ремонт кровли Ремонт крыльца Обработка подвала хлоркой Обработка подвала хлоркой Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Бетонирование крыльца Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 14

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт деревянного пола Ремонт системы отопления Доля в стоимости работ по смене контейнера Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентилей Ремонт подъездной дорожки Уборка помещений подъездов № 1 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 15

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Смена доводчика на металлические двери со сверлением отверстий Ремонт внутридомовых электрических систем Ремонт внутридомовых электрических систем Наполнение песочницы песком Наполнение песочницы песком Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентиля Смена дверного доводчика Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Услуги по оформлению и сопровождению документов, для проведения комплексного ремонта дома по заявке 2011г. Установка водосчетчика ХВС Оштукатуривание стен |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 17

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Смена дверного доводчика со сверлением отверстий Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши вручную) Ремонт внутридомовых электрических систем Подготовка отопительной системы к зиме Бетонирование крыльца Ремонт трубопровода Обрезка деревьев высотой от 9м до 20м Уборка помещений подъездов № 1 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Уборка помещений подъездов № 1 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 18

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт внутридомовых электрических систем Ремонт системы ХВС Подготовка к зиме, врезка вентиля, теплоизоляция трубопроводов Замена лампы ДРЛ Изготовление и установка козырька Замена задвижки Обрезка, спиливание деревьев высотой от 9м до 20м Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 19

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Установка листа шифера, ремонт примыкания Подготовка к зиме Замена труб теплового узла Частичный ремонт крыши Установка металлической двери с системой коллективной домофонной связи (подъезд № 1) Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Регулировка дверного доводчика (подъезд № 1) |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 2

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы ХГВС Ремонт внутридомовых электрических систем Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Ремонт системы отопления Доля в стоимости работ по смене контейнера Ремонт теплового узла Ремонт скамеек Ремонт примыкания к вентиляционной трубе Подготовка отопительной системы к зиме Смена лампы ДРВ Смена сгона Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 20

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы ХВС Подготовка отопительной системы к зиме, изоляция трубопроводов, врезка вентилей Частичный ремонт трубопровода Ремонт трубопровода Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 21

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Снятие ледяных сосулек с крыши дома Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Непредвиденные работы (снятие снега и льда с крыши с использованием автовышки) Ремонт примыкания Подготовка к зиме, теплоизоляция трубопроводов Ремонт теплового узла Замена дощатых покрытий тамбура Врезка крана Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 22

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт электрических систем Непредвиденные работы (снятие снега с крыши с использованием автовышки) Врезка кранов шаровых вварных (теплоузел) Замена труб Изготовление чердачной лестницы Регулировка доводчика, подъезд № 1 Подготовка системы отопления к зиме Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 23

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт деревянного пола Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Непредвиденные работы (снятие снега с крыши с автовышки) Ремонт пола в тамбуре (подъезд №3) Дератизация подвального помещения Подготовка отопительной системы к зиме Уборка подъездов Уборка помещений подъездов Распиловка частей спиленных деревьев, погрузка, вывоз Доска песка в песочницу Уборка помещений подъездов Смена сгонов Ремонт трубопровода Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Замена стояка ХВС Замена автоматического выключателя |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 24

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Непредвиденные работы (снятие снега с крыши) Ремонт канализационной системы Ремонт канализационной системы Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентилей Замена вентилей Замена лампы ДРЛ Очистка теплового узла от мусора, погрузка, вывоз Ремонт вентиляционной системы Ремонт крылец Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 25

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Изоляция труб Непредвиденные работы (снятие сосулек, льда с крыши) Подготовка отопительной системы к зиме, изоляция трубопроводов Ремонт теплового узла Ремонт кровли Замена шифера Замена стояка отопления Установка заглушки Изготовление и установка козырька Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Замена подводки к батареи |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 27

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Остекление оконной рамы Ремонт внутридомовых электрических систем Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Ремонт внутридомовых электрических систем Непредвиденные работы (снятие снега с крыши с автовышки) Подготовка к зиме, теплоизоляция трубопроводов окраска Замена ввода в тепловой узел Смена сгона Замена стояка отопления, изоляция труб Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Остекление |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 28

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши с использованием автовышки) Подготовка отопительной системы к зиме, изоляция трубопроводов Распиловка деревьев, погрузка, вывоз Замена задвижки Установка терморегулятора Изоляция труб (чердак) Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 3

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Смена контейнеров Подготовка отопительной системы к зиме Наполнение песочницы песком Замена стояка отопления Замена лежака отопления Изоляция труб (чердак) Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 30

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши с использованием автовышки) Подготовка отопительной системы к зиме, изоляция трубопроводов Замена стояка канализации Замена задвижки Уборка помещений подъездов № 1,2 Изоляция труб на чердаке Замена стояка канализации Ремонт внутридомовых электрических систем Установка металлической двери с системой коллективной домофонной связью, подъезд №1,2 Установка табличек Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Уборка помещений подъездов № 1,2 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 4

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы ХВС Подготовка отопительной системы к зиме, изоляция трубопроводов, врезка вентилей Наполнение песочницы песком Утепление кровли Замена лампы ДРЛ Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Замена подводки к батареи Очистка чердака и теплового узла от мусора, погрузка, вывоз |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 6А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Смена доводчика на металлические двери без сверления отверстий Регулировка дверного доводчика Ремонт системы отопления Ремонт внутридомовых электрических систем Доля в стоимости работ по смене контейнера Подготовка отопительной системы к зиме, изоляция трубопроводов, врезка вентилей Ремонт трубопровода За ноябрь Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 7

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Регулировка доводчика Смена дверного доводчика Обработка теплового узла хлорной известью Доля в стоимости работ по смене контейнера Подготовка отопительной системы к зиме Замена канализационного стояка Замена труб отопления Ремонт системы канализации Смена сгона Смена сгона Замена лампы ДРЛ Ремонт стояка ХВС Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 8

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт внутридомовых электрических систем Ремонт системы отопления Подготовка отопительной системы к зиме, теплоизоляция трубопроводов Уборка подъездов Уборка помещений подъездов Смена сгона Уборка помещений подъездов Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Ленина, 9

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Подготовка системы отопления к отопительному сезону Непредвиденные работы (снятие сосулек и снега с крыши), очистка подвального помещения от мусора Доля в стоимости работ по смене контейнера Подготовка отопительной системы к зиме Ремонт трубопровода Смена сгона Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Ремонт трубопровода Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |