Сведения о конструктивных и технических параметрах многоквартирного дома,

по адресу: г.Южноуральск, ул.Советской Армии, 2, находящегося в управлении ООО «Жилсоюз» для размещения на официальном сайте, по состоянию на 02.07.2015 г.

| Фундамент | Значение |
| --- | --- |
| Тип фундамента | Железнобетонные блоки |
| Объем фундамента, (куб.м.) | 409,3 |
| Площадь отмостки, (кв.м.) | 120,26 |
| Год проведения последнего капитального ремонта подвала | не проводился |
| Площадь цоколя, (кв.м.) | 87,62 |
| Перекрытия |  |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Площадь междуэтажных, (кв.м.) | 3365 |
| Площадь подвальных, (кв.м.) | 940 |
| Площадь чердачных, (кв.м.) | 940 |
| Мусоропровод |  |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Количество мусоропровода, (ед) | 0 |
| Фасад. |  |
| Тип фасада | Кирпичный, неоштукатуренный |
| Площадь фасада общая, (кв.м.) | 2366,00 |
| Площадь фасада оштукатуренная, (кв.м.) | 152,10 |
| Площадь фасада неоштукатуренная, (кв.м.) | 2213,90 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
| Крыша. |  |
| Тип крыши | Скатная, из волнистых асбестоцементных листов |
| Площадь крыши общая, (кв.м.) | 1170,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
| Подвал. |  |
| Сведения о подвале | эксплуатируемый |
| Площадь подвального помещения, (кв.м.) | 770,40 |
| Год проведения последнего капитального ремонта подвала | не проводился |
| Помещения общего пользования. |  |
| Площадь помещений общего пользования, (кв.м.) | 267,20 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
| Лифт |  |
| Количество лифтов в доме,(ед) | 0 |
| Вентиляция |  |
| Количество вентиляционных каналов, (ед) | 96 |
| Количество дымоходов, (ед) | 0 |
| Количество ДУ, и ППА | 0 |
| Водостоки |  |
| Тип водостоков | Наружные |
| Стены и перегородки |  |
| Тип стен | Кирпичный |
| Площадь перегородок, (кв.м.) | 956,01 |
| Площадь стен, (кв.м.) | 438,09 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
| Полы |  |
| Площадь цементных полов на лестничных клетках, (кв.м.) | 245,3 |
| Площадь других видов полов на лестничных клетках, (кв.м.) | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
| Проемы |  |
| Количество оконных проемов в местах общего пользования , (шт) | 16 |
| Площадь оконных проемов (кв.м.) | 24,0 |
| Количество дверных проемов, (шт) | 8 |
| Площадь дверных проемов (кв.м.) | 16 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |